Elektrické měření je:
a) stanovení nadmořské výšky místa měření.
b) souhrn všech úkonů ke zjištění stavu elektrického obvodu.
c) souhrn všech úkonů, které slouží ke zjištění hodnoty elektrické veličiny.

Elektrická veličina je:
a) velikost nebo hodnota jevu, kterou můžeme všeobecně vyjádřit.
b) kritický stav v elektrickém obvodu.
c) velikost nebo hodnota, kterou můžeme rozlišit nebo určit a vyjádřit konkrétním číslem.

Měřicí přístroje jsou:
a) přesné měřicí prostředky, pomocí kterých získáváme údaje o velikosti měřené veličiny.
b) měřicí prostředky pro nastavování pracovních bodů.
c) přesné měřicí prostředky pro nastavení maximálních hodnot přepětí.

Etalon je:
a) přesný měřicí prostředek, který slouží k měření nepřímou metodou.
b) velmi přesný měřicí prostředek, který slouží k definici hodnoty velikosti jednotky.
c) velmi přesný měřicí prostředek, který slouží k pouze k porovnávání hodnot v obvodu.

Mezi jednotky soustavy SI patří:
a) metr, kilogram, sekunda, volt, mol, kandela, kelvin.
b) kelvin, kandela, mol, ampér, sekunda, kilogram, metr.
c) metr, kilogram, watt, volt, kilopond, sekunda, ampér.

Měrová střediska jsou:
a) speciální pracoviště pro opravy a kalibraci měřicích přístrojů.
b) prodejny měřicí techniky.
c) speciální pracoviště pro prodej měřicích přístrojů.

Při měření přímou metodou:
a) odečítáme hodnotu měřené veličiny vždy přímo z měřicího přístroje.
b) měřicí přístroj automaticky udává hodnoty všech jevů obvodu.
c) odečítáme hodnotu měřené veličiny téměř vždy z měřicího přístroje.

Pomocí nepřímé metody měření:
a) zjistíme velikost měřené veličiny jen z analogových přístrojů.
b) nelze vůbec elektrické veličiny měřit.
c) musíme požadovanou veličinu dopočítat, např. z přímo změřených hodnot.

Jestliže hodnotu veličiny odečteme z displeje multimetru, jedná se o metodu:
a) výchylkovou
b) voltampérovou
c) nulovou

Chyby měření jsou:
a) při každém měření naprosto stejné.
b) souhrnem nepřesností, ke kterým při měření dochází.
c) prakticky nemožné. Při použití přesných přístrojů k nim nedochází.

Chyby měření rozlišujeme na:
a) chyby soustavné, občasné a hrubé.
b) chyby přístrojů, součástek a všech činností na pracovišti.
c) chyby při pájení plošných spojů a chyby při měření.
Chyby přístrojů vznikají:
a) nesprávným zapojením v obvodu.
b) špatnou polohou na pracovním stole.
c) nedokonalostí při výrobě.

Absolutní chyba je:
a) rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou a je udána v jednotkách měřené veličiny.
b) rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou a je udána v %.
c) nesmysl a nikde nevzniká.

Relativní chyba je:
a) částečně využitý rozsah přístroje.
b) vztah absolutní chyby a naměřené hodnoty v %.
c) maximální přetížení měřicího přístroje v %.

Možnou chybu měřicího přístroje udává:
a) výrobce.
b) prodavač.
c) reklamní agent.

U analogového přístroje k odečtu hodnoty měřené veličiny použijeme:
a) displej
b) bargraf
c) ručičku

U digitálního multimetru k odečtu hodnoty měřené veličiny použijeme:
a) ručičku
b) displej
c) paprsek

Měřicí konstanta je:
a) u analogového přístroje podíl zvoleného rozsahu a počtu dílků stupnice.
b) u digitálního přístroje podíl zvoleného rozsahu a počtu míst displeje.
c) údaj o přesnosti přístroje. Udává ho výrobce.

Analogové měřicí přístroje pracují na principu:
a) využití pneumatické výchylky.
b) využití magnetických a dynamických účinků elektrického proudu.
c) využití fotovoltaických článků.

Tlumení otočného ústrojí u analogových přístrojů znamená:
a) ustálení výchylky ručky v co nejkratší době.
b) vyvážení proudů v napájecím zdroji.
c) vyvážení přístroje na pracovním stole.

Třída přesnosti udává:
a) u analogového přístroje relativní chybu v µA.
b) chybu analogové měřicí soustavy v %.
c) počet desetinných míst na stupnici přístroje.

Pro magnetoelektrickou soustavu je určující:
a) měření stejnosměrného proudu, lineární výchylka, magnetické tlumení.
b) měření stejnosměrného proudu, nelineární výchylka, vzduchové tlumení.
    1. měření stejnosměrného i střídavého proudu, nelineární výchylka, magnetické tlumení.

Tato značka - - udává soustavu:

a) magnetoelektrickou,
b) elektromagnetickou,
c) elektrodynamickou.

Pro soustavu feromagnetickou je charakteristické:
a) měření střídavého proudu, lineární výchylka, magnetické tlumení.
b) měření stejnosměrného a střídavého proudu, nelineární výchylka, vzduchové tlumení.
c) měření stejnosměrného a střídavého proudu, lineární výchylka, magnetické tlumení.

Systém soustavy ferodynamické charakterizuje:
a) pevný magnet a otočná cívka.
b) pevná cívka a pohyblivý magnet.
c) pevná a pohyblivá cívka.

Jestliže digitální multimetr má 3 a ½ místný displej, znamená to že max. hodnota může být:
a) 3999.
b) 1999.
c) 2999.

Je-li displej multimetru uváděn jako LCD, tvoří jej:
a) luminiscenční diody.
b) tekuté krystaly.
c) ručka z plastické hmoty.

Přetížení napěťového rozsahu digitálního multimetru:
a) není kritické, nesmí se překročit max. bezpečné napětí udané výrobcem.
b) není nijak omezeno.
c) je možné jen do hodnoty 150 %.

Hodnota vstupní impedance u digitálního multimetru znamená:
a) velikost kapacity vazebního kondenzátoru.
b) hodnotu vnějšího odporu multimetru při zapojení do obvodu.
c) velikost odporu vstupního děliče.

Převodník A/D:
a) slouží k převodu vstupních měřených veličin na číslicový údaj.
b) převádí digitální údaj na analogový.
c) převádí měřenou hodnotu na údaj na displeji.

Jestliže výrobce pro analogový ampérmetr 100 μA udává třídu 2,5, znamená to, že:
a) relativní chyba rozsahu ΔI = +/- 0,25 μA.
b) absolutní chyba pro rozsah δ = +/- 2,5 μA.
c) relativní chyba pro rozsah δ = +/- 2,5 %.

Jestliže pro skupinu rozsahů (400mV – 400V) dig. multimetru se udává 0,8 % + 1 dig.:
a) je celková absolutní chyba δ = +/- 0,85 %.
b) je celková relativní chyba δ = +/- 0,825 %.
c) je absolutní chyba Δ = +/- 40 mV.

Analogový multimetr pracuje ve třídě 1,5. Absolutní chyba pro rozsah 300VDC tedy je:
a) ΔU = +/- 4,5 V.
b) ΔI = +/- 4,5 mA.
c) δU= +/- 1,5 %.

Analogový voltmetr má rozsahy 10, 100, 1000 VDC. Stupnice má 25 dílků. Konstanta bude:
a) pro rozsah 1000 V - 40.
b) pro rozsah 10 V - 4.
c) pro rozsah 100 V - 0,4.

Při měření napětí v obvodu připojujeme voltmetr k měřeným bodům:
a) do série.
b) paralelně.
c) libovolně. Voltmetr má velkou impedanci a tak nemůže dojít ke zkratu.

U digitálních přístrojů výrobce udává hodnotu označenou zkratkou rdg. Znamená to:
a) typ baterie.
b) chybu při max. výchylce.
c) chybu naměřené hodnoty ( čtení ).

Při měření voltampérovou metodou celkovou chybu určujeme:
a) sečtením relativních chyb voltmetru a ampérmetru.
b) sečtením absolutních chyb hodnot napětí a proudu.
c) jednotlivé hodnoty vynásobíme.

Při měření proudu je ampérmetr:
a) vždy zařazený do série s měřeným obvodem.
b) může být i paralelně. Má velkou vstupní impedanci a nemůže dojít ke zkratu.
c) libovolně.

Rezistor R1, zapájený v plošném spoji, má hodnotu 560R/0,5W. Naměřeno UR1 = 25,65 V.
a) Pozor. Rezistor se zničí. Je přetížený.
b) Vše je v pořádku.
c) Rezistor se mírně zahřeje.

Tato značka - - udává soustavu:

a) magnetoelektrickou,
b) feromagnetickou,
    1. elektrodynamickou

zpět