## Slide 1
Elektrická zařízení v dole

## Slide 2
Osobní svítidlo T 1005.1

## Slide 3
Osobní svítidlo K 07 v dobíjecím stojanu

## Slide 4
Ruční osobní svítidlo v nabíjecím stojanu NS05.5

## Slide 5
Masky neboli sebezáchranné přístroje
Váha dýchacího přístroje cca 3.5 kg
Maska je schopna vyvíjet dýchací směs hodinu při extrémním použití

## Slide 6
Ochrany proti výbuchu
z hlediska použitelnosti elektrických zařízení v určitém prostředí se elektrická zařízení podle směrnice 94/9/EC dělí do
dvou skupin
skupina I je vyhrazena pro doly s nebezpečím výbuchu důlního plynu
skupina II je vyhrazena pro všechna ostatní zařízení na povrchu a to jak plynů a par (G), tak prachů (D)

## Slide 7
Kompletně vybavená nízkonapěťová strana transformátorové stanice IT3Sb-Q4 o výkonu 400kVA
Elektrickou energii pro celý důlní komplex dodává povrchová rozvodna. Z této rozvodny je energie distribuována do podzemních důlních děl – jedná se většinou o rozvody napětí 6kV. Pro finální změnu napěťové úrovně z 6kV typicky na 500 a 1000 V jsou používány transformátorové stanice. Koncovým stupněm je pak elektrický spotřebič, což bývá nejčastěji motor.

## Slide 8
Zabezpečení proti výbuchu
Elektrické kabely nízkého napětí vně nevýbušných závěrů musí být sledovány přístroji pro kontrolu izolace. Při stavu pod 15 ohmů/V musí samočinně vypnout.

## Slide 9
Starý typ hlídače CZU-05
Vyhláška České báňské správy č. 22/1989 sbírky ve znění pozdějších předpisů stanovuje, aby nízkonapěťová strana byla vybavena hlídačem izolačního stavu, který bude měřit izolační stav vývodního kabelu jak při provozu, tak před zapnutím.

## Slide 10
Osvětlení v důlních chodbách je 125V

## Slide 11
První bezdrátová komunikace v podzemí
Budoucnost komunikace: Základová stanice SEFAR na důlní základně

## Slide 12
ZITG-02 Integrovaný jiskrově bezpečný autligifon, je univerzálním prostředkem k telefonnímu spojení.
Umožňuje dispečerské spojení (simplex) a klasické telefonní spojení

## Slide 13
Kolejovou dopravu v dolech nahrazuje závěsná drážka.

## Slide 14
Přeprava materiálu i lidí po dráze je efektivnější a údržba i budování jsou jednodušší
Pohon tohoto stroje zajišťuje dieslový agregát
Důlní lokomotivy musí splňovat podmínky práce v prostředí nebezpečném výbuchu metanu a uhelného prachu
Důlní lanovky jsou vybaveny dvěma brzdami a výkonem motoru dle délky zařízení

## Slide 15
Elektrické pohony jsou napájené 500 volty
Podzemní manipulační stroje mají elektrohydraulický pohon pro práci v prostředí nebezpečném výbuchu.
Třífázové motory v nevýbušném provedení, které mohou být vybaveny brzdou s krytím IP55.

## Slide 16
Seznam použitých zdrojů
Internet:
  http://www.zam-servis.cz/KATALOG_DULNI/CZ/ZITG-2,TIG_CZ_V131231.pdf
  http://www.odbornecasopisy.cz
  http://www.spskarvina.cz/
  http://www.hakel.cz/novinka/modernizace-nizkonapetovych-siti-v-dolech/
Literatura:
  Autor: Dílo

## Slide 17
Děkuji za pozornost
www.SOUEPL.cz
František Švarc